https://lastminuteengineers.com/esp32-pinout-reference/

ESP32 ma 48 pinów, jednak nie wszystkie piny znajdują się na płytkach devkit.
Został wybrany model 30 pinowy ze względu na jego popularność

Założenie – wszystkie płytki esp32 łączymy do modemu.
Problem: w momencie zmiany loginu / hasła – należy wszystkim mikrokontrolerom zmienić login / hasło

GPIO – general-purpose input/output – wejście/wyjście ogólnego przeznaczenia
ADC – analog to digital converter – przetwornik analogowo-cyfrowy
12 bitowy ADC 4096 – zakres od 0 – 3.3 V
3.3V / 4096 = 0.8mV
DAC – digital to analog converter
8 bitowy DAC 0 – 255 → 0 – 3.3V (w aplikacjach audio preferowana jest większa liczba 12-24 bit)
I2C IIC – szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych

EN	23
36	22
39	1
34	3
35	21
32	19
33	18
25	5
26	17
27	16
14	4
12	2
13	15
GND	GND
VIN	3.3V

1
2
3
4
5
szesc
siedem
osiem
dziewiec
dziesiec
jedenascie
12
13
14
15
16
17
18
19
dwadziescia
21
22
23
dwadziescia cztery
25
26
27
dwadziescia osiem
dwadziescia dzewiec
trzydziesci
trzydziesci jeden
32
33
34
35
36
trzydziesci siedem
trzydziesci osiem
39
EN
GND
VIN
GND
3.3V

Legenda:
Nie mają wyprowadzeń
Jak najbardziej się nadają
Pracują tylko jako wejścia (brakuje im rezystorów w przeciwieństwie do innych pinów)
Piny Tx Rx
sprawiają problemy

Podczas korzystania z wifi zmniejsza się liczba dostępnych pinów ADC
32
33
34
35
36
39

DAC VALUE	CALCULATED	ACTUAL
0	0	0.095
64	0.825	0.871
128	1.65	1.646
192	2.475	2.421
255	3.3	3.173
Kiedy pwm ma stałą wartość napięcia 3.3V (miernikiem wyjdzie zapewne mniej) i sterujemy
za pomocą częstotlwiości, tak w dac mapujemy wartośc cyfrową na analogową

https://randomnerdtutorials.com/esp-now-esp32-arduino-ide/

do komunikacji pomiędzy esp

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3672038.html

„I tak i nie, użycie ESPnow wyłącza możliwość połaczenia z routerem, ale:
1. Jak zbierze ESP dane z czujników to gdy one śpią, ESP się przełącza w tryb klienta, łączy się z routerem wysyłając dane, i znowu wraca w tryb nasłuchu w ESPnow.
2. Po porcie szeregowym wysyła wszystkie dane do drugiego ESP8266 i on wysyła dane na serwer.”

WiFiServer server(80);
https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
WebServer server(80);
https://github.com/espressif/arduino-esp32/tree/master/libraries/WebServer/examples/WebServer
AsyncWebServer server(80);
https://randomnerdtutorials.com/esp32-async-web-server-espasyncwebserver-library/